## Slide 1: Robotica Medica 2025/26 – Esercitazione Matlab
GRUPPO 19 - P2: CINEMATICA INVERSA DAVINCI (BRACCIO SINGOLO)
Punti svolti:
Funzione kindirDaVinci e kindirCouch
Funzione invkinDaVinci
Creare script unico che carica/disegna il DaVinci e il RoboCouch
Disporre entrambi i bracci in home (punti robot q)
Definire la posizione del target nel sistema del lettino
Simulazione:
  Il Couch si posiziona in modo generico (moto P-P ai giunti)
  La struttura portante del DaVinci si posiziona (moto P-P ai giunti)
  Il polso del DaVinci si posiziona con l’utensile fuori dal paziente, quindi lo inserisce fino al punto target (due moti P-P ai giunti)
  Del movimento verso un nuovo target (con utensile inserito)
  Del movimento di estrazione dell’utensile
Marta Bordin
Matilde Marie Manfrini
Lorenza Mura
Notes: -90+q2, q3

## Slide 2: Procedimento
Obiettivo: simulare la coordinazione di due robot in uno scenario chirurgico: il DaVinci e il RoboCouch.
Procedimento:
Caricamento dei parametri geometrici (DH) e dei modelli 3D dei link dai file DaVinci.mat e Couch.mat.
Definizione delle funzioni kindirDaVinci e kindirCouch per il calcolo delle matrici di trasformazione Tiw per ogni link (i), permettendo la visualizzazione della posizione del robot a partire dalle configurazione dei giunti ( e ).
Definizione del target mobile () definito relativamente al lettino/Couch (): per garantire il movimento di insieme al Couch.
Definizione della cinematica inversa invkinDaVinci per il calcolo dei giunti () necessari al DaVinci per raggiungere il punto target, rispettando il principio del centro di moto remoto (RCM).

## Slide 3: Procedimento: simulazione 1
Tutte le traiettorie sono state implementate come moto P-P nello spazio dei giunti.
Viene utilizzato un polinomio cubico (σ) per interpolare i giunti tra la configurazione iniziale () e quella finale ().
  Simulazione 1: rappresentazione dello spostamento del lettino del Couch in una posizione ottimale per l’intervento.
Figure (4): Profili cinematici (posizione , velocità , accelerazione ) dei giunti del RoboCouch.
Lettino del RoboCouch prima (sopra) e dopo (sotto) lo spostamento.

## Slide 4: Procedimento: simulazione 2
  Simulazione 2: posizionamento della struttura portante del DaVinci.
Figure (5): Profili cinematici (posizione , velocità , accelerazione ) dei giunti della struttura portante del DaVinci.
Lettino del RoboCouch dopo lo spostamento e posizionamento della struttura portante del DaVinci.

## Slide 5: Procedimento: simulazione 3a
  Simulazione 3a: posizionamento del polso del DaVinci con l’utensile fuori dal paziente.
Figure (6): Profili cinematici (posizione _1, velocità , accelerazione _1) dei giunti del polso del DaVinci.
Posizionamento del polso del DaVinci con l’utensile fuori dal paziente.

## Slide 6: Procedimento: simulazione 3b
  Simulazione 3b: inserimento dell’utensile del DaVinci fino al punto target.
Figure (7): Profilo cinematico (posizione , velocità , accelerazione _2) del giunto del DaVinci (inserimento).
Inserimento dell’utensile del DaVinci fino al punto target.

## Slide 7: Procedimento: simulazione 4
  Simulazione 4: movimento verso un nuovo punto target con utensile inserito.
Figure (8): Profili cinematici (posizione _3, velocità , accelerazione _3) dei giunti del polso del DaVinci (spostamento verso un nuovo target).
Prima (sopra) e dopo (sotto) lo spostamento dell’utensile inserito da un target all’altro.

## Slide 8: Procedimento: simulazione 5
  Simulazione 5: estrazione dell’utensile del DaVinci dal nuovo target.
Figure (9): Profilo cinematico (posizione , velocità , accelerazione _4) del giunto del DaVinci (estrazione).
Estrazione dell’utensile del DaVinci dal punto target.

## Slide 9: Procedimento: dati quantitativi
Figure (10): Traiettoria cartesiana del tool finale del robot DaVinci nel tempo
Dati quantitativi | Valori
Tempo di movimento (T) | 2 s
Passi di simulazione (N) | 41
Passo temporale (dt) | 0.05 s
Coordinate del primo punto target (Pt) nel sistema world | X =1778.366 mm Y = -12.100 mm Z = 849.9166 mm
Coordinate del secondo punto target (Pt) nel sistema world | X = 3840.466 mm Y = 2100 mm Z = 849.9166 mm
Spostamento massimo nell’inserimento del tool nel primo target (max (dq_2)) | dq_2(9) = 372.2103 mm
Spostamento massimo del tool nel secondo target (max (dq_3)) | dq_3(5) = 45.0871 °
Valore finale di q9 dopo l’inserimento del tool nel primo target (qf_2(9)) | 372.2103 mm
Valore finale di q9 dopo lo spostamento dell’utensile nel nuovo target (qf_3(9)) | 369.6492 mm